## Slide 1: Bauanleitung v1.0
18.11.2023
Bracci Electronics
Hardware: zytQuadrat Easy DIY v2.0

## Slide 2: Herzlichen Glückwunsch zur QlockWiFive Wortuhr!
Top-Features:
Uhrzeit in Worten
Bedienung via Infrarot Fernbedienung, Webinterface oder über Taster auf der Rückseite der Uhr
automatische Helligkeitsregelung
Info zum Raumklima
Info zur Umgebung
Hochpräzise Uhrzeit (Uhrenquarz, Synchronisierung mit Zeitserver)
Events (Jahrestage mit Lauftexten und Animationen)

## Slide 3: Lieferumfang
1x Elektronik Platine unbestückt
1x Wemos Controller Modul
2x Buchsenleiste zu Wemos Controller Modul
2x Stiftleiste zu Wemos Controller Modul
1x DS3231 Modul mit integrierter Stützbatterie
1x Stiftleiste zu DS3231 Modul
1x DC-Buchse
4m LED Strip WS2812B-V5
4x LED-Chip WS2812B-V5
3x Elko
1x IR-Empfänger
1x Phototransistor
3x Taster
1x Gehäuse PRO mit Kantenumleimer schwarz oder weiss (optional)
  17x Einschlaghülsen Kunststoff inkl.
  17x Schrauben inkl.
1x Netzteil mit 1.5m und Hohlstecker 5.5/2.1mm (optional)
1x Fernbedienung (optional)
9x Magnete (optional)
1x Diffusorfolie (optional)

## Slide 4: Platine – LEDs D3~13
LED-Streifen zuschneiden (11 Streifen à 10 LEDs)
Rückseitige Folie abziehen
Streifen auf Platine kleben
An allen Enden 3 Kontakte verlöten
ACHTUNG! Pfeilrichtung auf LED-Streifen und Platine muss übereinstimmen

## Slide 5: Platine – LEDs D1~2 & D14~15
LEDs verlöten
Tipp: ein Lötpad vorverzinnen und erstes Bein dranlöten.
ACHTUNG!
Ausrichtung der angeschrägten Ecke beachten

## Slide 6: Platine – Infrarotempfänger U1~5
Beine des IR-Empfängers etwas kürzen (Der «Kopf» sollte in der Mitte des LED-Streifens zu liegen kommen)
IR-Empfänger an gewünschter Stelle (U1~5) anlöten
  vorzugsweise bei einer LED, die nie leuchtet
Tipp: ein Lötpad vorverzinnen und erstes Bein dranlöten.

## Slide 7: Platine – Phototransistor Q1~5
Phototransistor an gewünschter Stelle (Q1~5) montieren
  Default ist Q5, ansonsten muss die Firmware angepasst werden.
Beine auf Platinenrückseite kürzen
C
C
ACHTUNG! Kurzes Bein zu Markierung «C»

## Slide 8: Platine – Controller U7
Stiftleisten an Controller-Modul anlöten
Tipp: Pro Stiftleiste erst einmal nur 1 Pin anlöten, dann unter Heizen der Lötstelle Stiftleiste senkrecht zum Modul ausrichten.

## Slide 9: Platine – Controller U7
Buchsenleisten stecken
Auf Platinenrückseite anlöten
Controller-Modul vorübergehend wieder entfernen
Tipp: Controller-Modul während dem Lötvorgang gesteckt, damit die Buchsenleisten senkrecht zur Platine ausgerichtet sind.

## Slide 10: Platine – RTC U6
Stiftleiste stecken
Auf Platinenrückseite löten

## Slide 11: Platine – Hohlbuchse J1~2
Hohlbuchse an gewünschter Stelle (J1~2) montieren
  J1 dient zur Stromversorgung von unten.
  J2 dient zur Stromversorgung von der Rückseite her – z.B. wenn ein Unterputznetzteil hinter der Uhr verwendet wird.
Auf Platinenrückseite löten

## Slide 12: Platine – Kondensatoren C1~3
Kondensatoren stecken
Auf Platinenrückseite löten
Beine auf Platinenrückseite kürzen
ACHTUNG! Polarität beachten.
Langes Bein zu Markierung «+»
+

## Slide 13: Platine – Button S1~3
Buttons anlöten
Tipp: ein Lötpad vorverzinnen und erstes Bein dranlöten.

## Slide 14: Platine – Module U6 & U7 stecken

## Slide 15: Platine – fertig!
Die Platine ist damit schon mal geschafft!

## Slide 16: Gehäuse – Gewindehülsen einpressen
Gewindehülsen einpressen oder mit einem Kunststoffhammer einschlagen

## Slide 17: Bestückte Platine montieren
Platine einlegen
Schrauben eindrehen

## Slide 18: Gehäuse – Magnete einpressen
Magnete von Hand stecken
Magnete bündig zur weissen Gehäuseoberfläche einpressen (z.B. mit Hilfe eines Stücks Kantholz)
Tipp: falls bei nicht-magnetischen Frontplatten rückseitig Metallscheiben aufgeklebt werden -> einzelne Metallscheibe auf
Magnet legen und bündig einpressen. So wird sichergestellt, dass die Magnete nicht zu tief eingepresst werden.

## Slide 19: Funktionstest
Uhr mit Strom versorgen
Bedienungsanleitung befolgen

## Slide 20
Weitere, technische Informationen (z.B. Web-API, Source Code):
https://github.com/bracci/Qlockwork
Bracci Electronics (https://bracci.ch)
Manuel Bracher
Stegmattstrasse 14
3457 Wasen
Schweiz